## Slide 1
Design and Validation of Pseudo-Force Haptic Device for Actual Walking --HAPTICS 2024
振动提示被优先考虑成本效益、便携性和低功率使用。
振动线索可以大致分为两类：一类是编码和传达振动频率和强度的模式，另一类是依赖于振动位置的。

## Slide 2
Assessing the Effectiveness of Vibrotactile Feedback on a 2D Navigation Task -- HCI 2013
振动的主要参数是强度（振幅）、频率、信号（波形）持续时间、节奏和空间位置。
强度是指信号幅度的平方。频率是指振动的速率，用赫兹（Hz）表示。
幅度和频率是自变量。 有两个幅度水平：大振幅（A1 = 4.1）和小振幅（A2 = 1.0）。 频率分为三个级别：高频（F1 = 349 Hz）（控制器提供的最高可用频率）、中频（F2 = 200 Hz）和低频（F3 = 50 Hz）。
频率对任务完成时间有显着影响。 参与者中频的完成时间明显短于高频，而高频的完成时间也明显短于低频。
振幅对任务完成时间有显着影响。 参与者在大振幅中的完成时间明显短于小振幅。
频率和振幅之间存在显着的交互作用。在所有频率水平上，随着幅度的增加，任务完成时间减少。 但低频的下降幅度远大于中高频。
频率对烦恼程度有显着影响。 参与者在低频的烦恼水平明显低于中频和高频。
振幅对烦恼程度有显着影响。 参与者在小振幅中的烦恼水平显着低于大振幅。
频率和振幅之间存在显着的交互作用。在所有频率水平上，用户的烦恼程度随着幅度的增加而增加。 然而，随着频率水平的增加，增长率也增加。 换句话说，高频时增幅最大，低频时增幅最小。
4. 由于触觉显示器的持续时间很短（短于 2 秒），因此无论幅度水平如何，用户可能都不会感到烦恼。

## Slide 3
PocketNavigator: Studying Tactile Navigation Systems In-Situ --CHI 2012
手机的振动警报来提供导航支持。两种主要的解决方案：指魔杖和第六感。指魔杖——用户扫描空间信息； 指向方向上实体（例如航路点）的存在通过振动来指示。第六感——空间实体的方向，例如路径点，被编码在振动反馈本身中，例如 通过对不同的方向使用不同的编码。
子文章：
PocketNavigator: Vibro-Tactile Waypoint Navigation for Everyday Mobile Devices --MobileHCI 2010
6th Senses for Everyone! The Value of Multimodal Feedback in Handheld Navigation Aids --ICMI 2011

## Slide 4
PocketNavigator: Studying Tactile Navigation Systems In-Situ --CHI 2012
手机的振动警报来提供导航支持。两种主要的解决方案：指魔杖和第六感。指魔杖——用户扫描空间信息； 指向方向上实体（例如航路点）的存在通过振动来指示。第六感——空间实体的方向，例如路径点，被编码在振动反馈本身中，例如 通过对不同的方向使用不同的编码。
子文章：
PocketNavigator: Vibro-Tactile Waypoint Navigation for Everyday Mobile Devices --MobileHCI 2010
6th Senses for Everyone! The Value of Multimodal Feedback in Handheld Navigation Aids --ICMI 2011